## Slide 1
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Υπολογιστών
Real-Time Football
Analytics
Υβριδικό Pipeline Ανίχνευσης Παικτών & Μπάλας
με YOLO, ByteTrack & Hough Circle Transform
Φοιτητής:
Θεμιστοκλής Μαρτσούκος (ΑΜ: 20390146)
Μάθημα:
Υπολογιστική Όραση | 2025-2026
Επιβλέπων:
Α. Μ. Οικονόμου
TECH STACK
YOLOv8m
ByteTrack
K-Means
HoughCircles
OpenCV
Dataset
Paris FC vs PSG
1920×1080 · 30 FPS · 544 frames

## Slide 2
Εισαγωγή & Ερευνητικά Ερωτήματα
Broadcast ποδόσφαιρο: 30 frames/sec → αδύνατη η χειροκίνητη ανάλυση σε πραγματικό χρόνο.
01
Παρακολούθηση Παικτών
Μπορούμε να ανιχνεύσουμε παίκτες με σταθερά IDs που διατηρούνται σε κάθε frame, ακόμα και κατά την occlusion;
02
Κατάταξη Ομάδων
Μπορούμε να κατατάξουμε αυτόματα κάθε παίκτη στην ομάδα του χωρίς καμία pre-labeled πληροφορία;
03
Ανίχνευση Μπάλας & Κατοχή
Μπορούμε να εντοπίσουμε αξιόπιστα τη μπάλα (<0.05% frame pixels) ώστε να μετράμε ποσοστό κατοχής;
Dataset: Paris FC vs PSG · 1920×1080 · 30 FPS · 544 frames επεξεργάστηκαν

## Slide 3
Αρχιτεκτονική: Modular Pipeline 4 Στρωμάτων
detector.py
YOLOv8m
Ανίχνευση class 0
& class 32
▶
tracker.py
ByteTrack
Kalman Filter
Hungarian Algo
▶
classifier.py
K-Means k=2
HSV masking
[S,V] features
▶
visualizer.py
OpenCV
Annotation
Heatmaps & UI
⚙ main.py — Orchestrator
Ενοποιεί και τα 4 modules σε single frame loop · Κατοχή μπάλας μέσω Euclidean distance · Αποθήκευση heatmaps
Αρχή Single Responsibility: κάθε module έχει ακριβώς μία ευθύνη — ανταλλαξιμότητα χωρίς side-effects.

## Slide 4
YOLOv8m + ByteTrack: Stateful Multi-Object Tracking
YOLOv8m — Ανίχνευση
🔍
COCO pre-trained · 80 classes
🔍
class 0 (person) → conf ≥ 0.30
⚽
class 32 (ball) → conf ≥ 0.10
⚙
model.track(persist=True)
⚙
bytetrack.yaml tracker config
ByteTrack — Tracking
Kalman Filter
Προβλέπει θέση & ταχύτητα κάθε παίκτη
στο επόμενο frame χωρίς να το «δει».
Hungarian Algorithm
Βέλτιστη αντιστοίχιση ανιχνεύσεων
σε τροχιές — ελαχιστοποίηση κόστους.
✅ Αποτέλεσμα:
Κάθε παίκτης αποκτά μοναδικό track_id που παραμένει σταθερό σε όλα τα frames — ακόμα και κατά την occlusion.

## Slide 5
Ανίχνευση Μπάλας: Υβριδικό Cascade Τριών Επιπέδων
Πρόβλημα:
YOLOv8m (COCO) αποτυγχάνει — μπάλα < 0.05% frame pixels · motion blur · domain gap.
TIER 1 🥇
ByteTrack — ανίχνευση μόνο όταν conf ≥ 0.30. Παρέχει persistent track_id. (σπάνιο για μπάλα)
TIER 2 🥈
YOLO detect_ball() — dedicated pass με conf ≥ 0.10. Αποκαθιστά αποθαρρυμένες low-confidence ανιχνεύσεις.
TIER 3 🥉
BallHoughDetector — Καθαρή Κλασική CV (εργαστήριο-aligned): GaussianBlur(9×9) → Canny (εσωτερικό) → Vote Accumulator.
Brightness Filter — Γιατί χρειάζεται;
Μετά το HoughCircles, κάθε υποψήφιος κύκλος ελέγχεται: μετράμε τη μέση φωτεινότητα των pixels μέσα στον κύκλο.
Λευκή μπάλα: mean > 150 ✅ ΑΠΟΔΟΧΗ
Κεφάλι/Λευκή κάλτσα: mean < 150 ❌ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

## Slide 6
Κατάταξη Ομάδων: K-Means σε Χρωματικό Χώρο HSV
Γιατί K-Means (unsupervised); → Δεν υπάρχουν pre-labeled δεδομένα ανά παίκτη — το σύστημα ανακαλύπτει τις ομάδες μόνο του.
1
Grass Mask (HSV)
cv2.inRange([35,40,40]→[75,255,255])
Αφαιρεί pixels γηπέδου πριν τον υπολογισμό.
2
Feature Vector [S, V]
Hue αφαιρείται — αχρωματικές φανέλες.
Value = κύριος διαχωριστής φωτεινότητας.
3
Outlier Filter + Fit
mean_S > 160 → skip (νέον διαιτητής).
Fit σε 186 clean samples από 700.
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ CLUSTERING (186 CLEAN SAMPLES)
Cluster 0 — Paris FC
S = 60.2 · V = 179.3
Χαμηλό Saturation, υψηλό Value
→ Λευκή φανέλα
Cluster 1 — PSG
S = 139.4 · V = 82.4
Υψηλότερο Saturation, χαμηλό Value
→ Σκούρα navy φανέλα

## Slide 7
Χωρική Ανάλυση:
Kernel Density Estimation & Τακτικά Heatmaps
🗺️
Pitch ROI Mask
cv2.fillPoly → binary mask
O(1) lookup per frame
→
👣
Ground Contact Point
foot = (cx, y₂)
κάτω-κεντρικό bbox
→
📈
2D Accumulator
float32 array
+1 ανά frame/παίκτη
→
🌊
GaussianBlur(151×151)
KDE — sparse dots
σε smooth density
→
🎨
COLORMAP_JET
Μπλε → Κόκκινο
ανά ομάδα ξεχωριστά
Team 0 — Paris FC
ψυχρή ζώνη (χαμηλή κυκλοφορία) θερμή ζώνη (υψηλή κυκλοφορία)
Ζώνες επίθεσης
Χρησιμοποίηση πλευρικών διαδρόμων
Team 1 — PSG
ψυχρή ζώνη (χαμηλή κυκλοφορία) θερμή ζώνη (υψηλή κυκλοφορία)
Ζώνη αμυντικής δομής
Συμπίεση κεντρικού άξονα

## Slide 8
Demo: Εκτέλεση Pipeline σε Πραγματικό Βίντεο
🎥 Pre-recorded Clipchamp screen capture · x16 ταχύτητα λόγω CPU-only εκτέλεσης (χωρίς GPU).
🔴
Κόκκινα Boxes
Paris FC (Team 0)
Λευκή φανέλα · label: T0 #ID
🔵
Μπλε Boxes
PSG (Team 1)
Σκούρα φανέλα · label: T1 #ID
🟢
Neon Green Trail
Τροχιά μπάλας
deque(maxlen=15) sliding window

## Slide 9
Πειραματικά Αποτελέσματα & Ανάλυση Περιορισμών
594
Frames
επεξεργάστηκαν
186
Clean samples
K-Means fit
90.5%
Κατοχή
PSG
3.5%
Ball Detection
Rate
ΚΑΤΟΧΗ ΜΠΑΛΑΣ
Paris FC 9.5%
PSG 90.5%
Ανάλυση Trade-off: Precision vs Recall
✅
Brightness filter (>155) → Precision ≈ 100% — αυτό που ανιχνεύεται είναι πραγματικά η μπάλα.
⚠️
Recall = 3.5% — χάνουμε frames όπου μπάλα ≡ λευκή γραμμή γηπέδου ή occlusion.
🔬
Συνειδητή επιλογή: προτιμάμε ακριβή αλλά αραιή κατοχή έναντι θορυβώδους υψηλής κάλυψης.
K-Means: 700 samples συλλέχθηκαν · 514 outliers απορρίφθηκαν (μικρά crops, γρασίδι, νέον διαιτητής) · 186 clean samples για fitting.
9.5%
Κατοχή
Paris

## Slide 10
Συμπεράσματα & Μελλοντικές Επεκτάσεις
✅
Γενικά εργαλεία CV (YOLOv8 + ByteTrack + K-Means) αποδίδουν αξιόπιστα τακτικές μετρικές χωρίς domain-specific εκπαίδευση.
✅
HoughCircles ως classical CV fallback: αυξάνει ball recall χωρίς επιπλέον model — lab-aligned, υψηλή precision.
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΠΕΚΤΆΣΕΙΣ
01
SoccerNet Fine-tuning
Αντικατάσταση yolov8m.pt με μοντέλο fine-tuned σε football-specific dataset. Αναμενόμενο ball recall: 80-90%+ → στατιστικά κατοχής αξιόπιστα.
02
Homography Estimation
3×3 matrix μετασχηματισμού: pixel συντεταγμένες → FIFA pitch μέτρα. Real-world speed (m/s) & distance metrics ανά παίκτη.
03
K-Means + SVM Hybrid
K-Means pseudo-labels → εκπαίδευση SVM classifier. Αξιοποίηση αμφότερων εργαστηρίων classification για καλύτερη γενίκευση.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας — Θεμιστοκλής Μαρτσούκος | ΑΜ: 20390146 | Ερωτήσεις;